## Slide 1: Введение в архитектуру GPU. Язык CUDA C
Горшков А.В., Бастраков С.И.
anton.v.gorshkov@gmail.com

## Slide 2: Содержание
Введение в архитектуру GPU
Модель выполнения программ на GPU
Язык CUDA C

## Slide 3: Введение в архитектуру GPU

## Slide 4: Архитектура CPU и GPU
CPU
“cache-oriented”
GPU
“cache-miss oriented”
Источник: NVIDIA CUDA C Programming Guide v. 3.2

## Slide 5: Архитектура CPU и GPU
GPU предназначен для вычислений,
  параллельных по данным: одна и та же операция выполняется над многими данными параллельно,
  в которых отношение вычислительных операций к числу операций по доступу к памяти велико.
Вместо кэша и сложных элементов управления на кристалле размещено большее число вычислительных элементов.
Латентность памяти покрывается за счет большого количества легковесных потоков.
Постепенно сложность архитектуры GPU повышается.

## Slide 6: Архитектура GPU: общие сведения
GPU – массивно-параллельный многоядерный процессор.
Состоит из мультипроцессоров (streaming multiprocessor, MP), каждый из которых содержит несколько скалярных процессоров (scalar processor, SP) и общую для них память.
  В архитектуре Fermi вместо скалярных процессоров CUDA-ядра (CUDA core).
Скалярные процессоры внутри одного мультипроцессора работают как SIMD.
Встроенный планировщик потоков.

## Slide 7: Архитектура Tesla 8/10
Источник: А.В. Боресков, А.А. Харламов «Архитектура и программирование массивно-параллельных вычислительных систем»

## Slide 8: Мультипроцессор Tesla 8
Источник: А.В. Боресков, А.А. Харламов «Архитектура и программирование массивно-параллельных вычислительных систем»

## Slide 9: Мультипроцессор Tesla 10
Источник: А.В. Боресков, А.А. Харламов «Архитектура и программирование массивно-параллельных вычислительных систем»

## Slide 10: Иерархия памяти Tesla 10
Глобальная (device/global) – общая для устройства.
Разделяемая (shared) – общая для всех SP в одном MP.
Константный кэш (constant cache) – только чтение, общий для всех SP в одном MP).
Текстурный кэш (texture cache) – только чтение, общий для всех SP в одном MP).
Регистры (register) – (логически) эксклюзивны для SP.
Локальная (local) – (логически) эксклюзивна для SP.

## Slide 11: Мультипроцессор Fermi
Источник: А.В. Боресков, А.А. Харламов «Архитектура и программирование массивно-параллельных вычислительных систем»

## Slide 12: Архитектура Kepler
http://www.nvidia.ru/content/PDF/kepler/NV_DS_Tesla_KCompute_Arch_May_2012_LR.pdf

## Slide 13: Архитектура Maxwell

## Slide 14: Compute capability
Compute capability служит для классификации устройств по качественным архитектурным особенностям.
Определяется при помощи номеров главной (major) и второстепенной (minor) ревизий, записывается в виде major.minor.
Таблица compute capability (а также числа мультипроцессоров и CUDA-ядер) всех устройств в Appendix A в NVIDIA CUDA C Programming Guide.
Архитектура Kepler имеет номер главной ревизии 3 (то есть compute capability 3.x), Fermi – 2.x, все более ранние архитектуры имеют номер главной ревизии 1 (то есть compute capability 1.x).

## Slide 15: Compute capability
Отличия различных compute capability в Appendix G в NVIDIA CUDA C Programming Guide.
Поддержка вычислений с плавающей точкой в двойной точности, начиная с compute capability 1.3.
Поддержка классов (C++), начиная с compute capability 2.0
  Виртуальные функции не поддерживаются до версии 4.0.
От compute capability существенно зависят требования для эффективного доступа к глобальной памяти.

## Slide 16: Модель выполнения программ на GPU

## Slide 17: Основные понятия
Большое количество потоков (thread) параллельно выполняют одну и ту же функцию – ядро (kernel).
  на Fermi одновременно может исполняться до 4 разных ядер.
Потоки группируются в блоки (thread blocks).
Каждый блок исполняется на одном мультипроцессоре, его потоки – на скалярных процессорах/CUDA-ядрах данного мультипроцессора.
Блоки объединяются в решетку/сетку блоков (grid).
Ядро выполняется на решетке из блоков.
Размер блока и размер решетки блоков задается при вызове ядра.

## Slide 18: Идентификаторы
Каждый поток и блок потоков имеют идентификаторы
  каждый поток и блок могут определить, с какими данными они должны работать.
Block ID (1D или 2D).
Thread ID (1D, 2D или 3D).
Многомерная индексация может упрощать декомпозицию многомерных данных (к примеру, матриц).

## Slide 19: Идентификаторы
Источник: NVIDIA CUDA C Programming Guide v. 3.2

## Slide 20: Взаимодействие потоков
Потоки внутри одного блока выполняются на одном мультипроцессоре, они способны взаимодействовать между собой посредством:
  разделяемой памяти;
  точек синхронизации.
Два потока из различных блоков могут взаимодействовать лишь через глобальную память.
Атомарные функции для разделяемой и глобальной памяти.

## Slide 21: Выполнение блоков
Автоматическое распределение блоков на мультипроцессоры.
Каждый блок целиком выполняется одним мультипроцессором.
При наличии достаточного количества ресурсов, несколько блоков могут «одновременно» исполняться на одном мультипроцессоре.
Наличие большого количества блоков открывает возможности для автоматической масштабируемости с ростом числа мультипроцессоров.

## Slide 22: Автоматическая масштабируемость
Источник: NVIDIA CUDA C Programming Guide v. 3.2

## Slide 23: Выполнение потоков. SIMT
Все потоки, выполняющиеся на одном мультипроцессоре, группируются в варпы (warp), в варп попадают потоки с последовательными идентификаторами.
Выполнение производится варпами, аппаратный планировшик.
Скалярные процессоры данного мультипроцессора параллельно выполняют одну и ту же инструкцию для всех потоков варпа (SIMT, Single Instruction Multiple Thread):
  программирование в скалярных терминах.
  в случае ветвлений внутри варпа выполнение сериализуется.
Скалярные процессоры разных мультипроцессоров независимы.

## Slide 24: Пример выполнения варпов

## Slide 25: Типичная схема организации вычислений
Крупнозернистый параллелизм на уровне блоков.
Мелкозернистый параллелизм на уровне потоков внутри блока.
Исходная задача разбивается на независимые подзадачи, каждая из которых решается параллельно одним блоком.
Источник: А.В. Боресков, А.А. Харламов «Архитектура и программирование массивно-параллельных вычислительных систем»

## Slide 26: Язык CUDA C

## Slide 27: CUDA C
CUDA C – расширение языка С, включающее
  квалификаторы функций;
  квалификаторы типов памяти;
  встроенные переменные.
Содержит элементы C++.
Терминология:
  хост (host) = CPU;
  устройство (device) = GPU;
  ядро (kernel) – подпрограмма, параллельно выполняемая потоками на GPU.

## Slide 28: Квалификаторы функций
__host__ (по умолчанию) – функция, вызываемая с хоста и выполняемая на нем.
__global__ – функция, вызываемая с хоста и выполняемая потоками на устройстве (ядро).
__device__ – функция, вызываемая (одним потоком) и выполняемая на устройстве.
Квалификатор | Выполняется на: | Вызывается с:
__host__ | host | host
__global__ | device | host
__device__ | device | device

## Slide 29: Пример синтаксиса
__host__ float hostSquare(float a) {
return a * a;
}
__device__ float deviceSquare(float a) {
return a * a;
}
__global__ void kernel(float a) {
float a2 = deviceSquare(a);
}

## Slide 30: __global__ функции
Тип возвращаемого результата всегда void.
Аргументы передаются через разделяемую/константную память, размер не больше 256 байт на compute capability 1.x, не больше 4kB на compute capability 2.x.
Не может быть переменного числа аргументов.
Не могут содержать статических переменных.
Не могут содержать рекурсию (для arch < Kepler)
Указатели на __global__ функции со стороны хоста поддерживаются.

## Slide 31: __device__ функции
__device__ может использоваться совместно с __host__, в этом случае функция компилируется в 2 видах.
Не может быть переменного числа аргументов.
Не могут содержать статических переменных.
Рекурсия поддерживается с compute capability 2.0.
Указатели на __device__ функции со стороны устройства поддерживаются с compute capability 2.0, указатели со стороны хоста не поддерживаются.
Встраиваются по умолчанию в compute capability 1.x, есть директива компилятору __noinline__.

## Slide 32: Встроенные векторные типы
[u]char[1..4], [u]int[1..4], [u]long[1..4], float[1..4], double2 – являются структурами, доступ через .x, .y, .z, .w.
Нет конструкторов, но есть make_<type name>.
Нет встроенных векторных арифметических операций.
dim3 = uint3 + конструктор; по умолчанию заполняется 1
  dim3 используется для задания числа блоков и потоков при вызове ядер.

## Slide 33: Встроенные переменные
В коде на стороне GPU доступны следующие переменные:
  gridDim – размер решетки блоков;
  blockIdx – индекс блока потоков внутри решетки;
  blockDim – размер блока потоков;
  threadIdx – индекс потока внутри блока потоков;
  warpSize – размер варпа.
Все они являются 3-мерными векторами, доступ к компонентам через .x, .y, .z.
(0, 0, 0) ≤ blockIdx < gridDim, (0, 0, 0) ≤ threadIdx < blockDim.
Данные переменные предназначены только для чтения.

## Slide 34: Вычисление уникального индекса потока
threadIdx является «локальным» индексом потока внутри блока. Нет встроенной переменной для «глобального» индекса потока (т.е. среди всех потоков всех блоков).
Он может быть вычислен через значения других встроенных переменных.
Для простоты будем считать, что используется только x-компонента индексов.
idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
Смещение нулевого потока данного блока относительно нулевого потока нулевого блока
Искомый индекс
Смещение данного потока относительно нулевого потока данного блока

## Slide 35: Пример: ядро для сложения векторов
/* Считаем, что ядро будет вызываться столько раз, какова длина векторов, и используется только x-компонента индексов; a, b, result – указатели на память GPU */
__global__ void vecAdd_kernel( const float * a, const float * b, float * result) {
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
result[i] = a[i] + b[i];
}

## Slide 36: Пример: ядро для сложения матриц
// Матрицы хранятся по строкам и имеют размер m x n
__global__ void matAdd_kernel(const float * a, const float * b, float * result, int m, int n)
{
// Поток вычисляет result(i, j)
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
int idx = i * n + j;
result[idx] = a[idx] + b[idx];
}

## Slide 37: Вызов ядер
Функция ядра должна быть вызвана с указанием конфигурации исполнения.
Конфигурация определяется использованием выражения специального вида <<< Dg, Db >>> между именем функции и списком ее аргументов.
  Dg – определяет размер сетки, общее количество блоков равно Dg.x * Dg.y * Dg.z.
  Db – определяет размер блока потоков (все блоки имеют одинаковый размер), общее количество потоков равно Db.x * Db.y * Db.z.
  Кроме Dg и Db есть еще два параметра, их значения могут быть использованы по умолчанию, в данной лекции они не рассматриваются.

## Slide 38: Вызов ядер
Размер решетки блоков и размер блока потоков являются переменными типа dim3 (встроенный тип в CUDA).
Конструктор по умолчанию заполняет неуказанные размерности значением 1. Таким образом, если в ядре используется только x-компонента (логически одномерная декомпозиция), в <<< … >>> можно указывать просто переменные или константы типа int.
Пример:
some_kernel <<< 201, 500 >>> (some_args);
Запуск ядра some_kernel с аргументами some_args на решетке из 201 блока по 500 потоков в каждом, всего
201 * 500 = 100500 потоков.

## Slide 39: Пример: вызов ядра для сложения векторов
  Используем ядро из примера.
  Будем считать, что размер блока фиксирован и равен 256.
  Необходимо вычислислить количество блоков.
void vecAdd(const float * a, const float * b, float * result, int n)
{
const int block_size = 256;
int num_blocks = ?; vecAdd_kernel <<< num_blocks, block_size >>> (a, b, result);
}

## Slide 40: Пример: вызов ядра для сложения векторов
void vecAdd(const float * a, const float * b, float * result, int n)
{
const int block_size = 256;
int num_blocks = (n + block_size - 1) / block_size;
vecAdd_kernel <<< num_blocks, block_size >>> (a, b, result);
}
Все верно?

## Slide 41: Правильное ядро для сложения векторов
__global__ void vecAdd_kernel( const float * a, const float * b, float * result, int n)
{
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
if (i < n)
result[i] = a[i] + b[i];
}

## Slide 42: Способы борьбы с невыровненностью
Брать число блоков с запасом и проверять, не выходим ли мы за данные.
Выравнивать данные вручную, тогда можно не проверять.
Сделать количество работы на поток нефиксированным.
Оптимальный вариант зависит от ситуации.

## Slide 43: Квалификаторы переменных
Использование __device__ опционально, если есть __local__, __shared__ или __constant__.
Переменные без какого-либо квалификатора (автоматические) размещаются в регистрах:
  кроме статических массивов, которые размещаются в локальной памяти.

## Slide 44: Квалификаторы переменных

## Slide 45: CUDA API
Состав CUDA API:
  управление устройствами;
  управление памятью;
  управление процессом выполнения:
    Streams;
    Synchronization;
    Events;
  взаимодействие с графическими API;
  обработка ошибок.
Уровни API:
  низкоуровневое (CUDA driver API): cu*;
  высокоуровневое (C runtime for CUDA): cuda*.

## Slide 46: CUDA API: обработка ошибок
Все функции возвращают значение типа cudaError_t, cudaSuccess в случае успешного завершения функции.
Получить код выполнения последней операции можно с помощью функции: cudaError_t cudaGetLastError();
Получить текстовое описание ошибку позволит функция: const char* cudaGetErrorString( cudaError_t error);

## Slide 47: Управление устройствами
Перечисление устройств:
  cudaError_t cudaGetDeviceCount(int* count) – возвращает число доступных устройств;
  cudaError_t cudaGetDevice (int* dev) – возвращает используемое устройство;
  cudaError_t cudaGetDeviceProperties (struct cudaDeviceProp* prop, int dev) – возвращает структуру, содержащую свойства устройства.

## Slide 48: Управление устройствами
Выбор устройства:
  cudaError_t cudaSetDevice (int dev) – устанавливает устройство с заданным номером;
  cudaError_t cudaChooseDevice (int* dev, const struct cudaDeviceProp* prop) – выбирает устройство, в наибольшей степени соответствующее конфигурации.

## Slide 49: Управление памятью
Выделение и освобождение памяти на устройстве:
  cudaError_t cudaMalloc (void** devPtr, size_t count) – выделяет память на устройстве и возвращает указатель на нее;
  cudaError_t cudaFree (void* devPtr) – освобождает память на устройстве.
Копирование данных между хостом и устройством:
  cudaError_t cudaMemcpy (void* dst, const void* src, size_t count, enum cudaMemcpyKind kind) – осуществляет копирование данных между хостом и устройством (блокирующий вариант);
  cudaMemcpyAsync – неблокирующий вариант.

## Slide 50: Синхронизация
void __syncthreads() – барьерная синхронизация в для потоков внутри одного блока (вызывается внутри ядра).
Атомарные арифметические функции для глобальной и разделяемой памяти (mul и div не поддерживаются!):
  int atomicCAS(int* address, int compare, int val);
  int atomicAdd(int* address, int val);
  int atomicMin(int* address, int val);
  …
cudaDeviceSyncronize() – барьерная синхронизация для всех вызовов функций на устройстве (вызывается хостом).
Возможна более сложная синхронизация на основе cudaStream_t и cudaEvent_t.

## Slide 51: CUDA “Hello, World!”…
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cuda_runtime.h>
__global__ void vecAdd_kernel( const float * a, const float * b, float * result, int n)
{
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
if (i < n)
result[i] = a[i] + b[i];
}

## Slide 52: CUDA “Hello, World!” …
int main() {
int n = 1000;
float * a = new float[n], * a_gpu;
cudaMalloc((void**)&a_gpu, n * sizeof(float));
float * b = new float[n], * b_gpu;
cudaMalloc((void**)&b_gpu, n * sizeof(float));
float * result = new float[n], * result_gpu;
cudaMalloc((void**)&result_gpu, n * sizeof(float));

## Slide 53: CUDA “Hello, World!” …
for (int i = 0; i < n; i++)
a[i] = b[i] = i;
cudaMemcpy(a_gpu, a, n * sizeof(float),
cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(b_gpu, b, n * sizeof(float),
cudaMemcpyHostToDevice);

## Slide 54: CUDA “Hello, World!”
const int block_size = 256;
int num_blocks = (n + block_size - 1) / block_size;
vecAdd_kernel <<< num_blocks, block_size >>> (a_gpu, b_gpu, result_gpu, n);
cudaMemcpy(result, result_gpu, n * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost);
delete [] a; delete [] b; delete [] result;
cudaFree(a_gpu); cudaFree(b_gpu); cudaFree(result_gpu);
return 0;
}

## Slide 55: Компиляция и сборка
NVCC
  Компилятор для CPU
  Код на CUDA С
  Объектные файлы CUDA
  С/C++ код для CPU
  Объектные файлы CPU
Сборка
  Общий
  исполняемый
  файл CPU-GPU
  Исходный код

## Slide 56: Материалы
Линев А.В., Боголепов Д.К., Бастраков С.И. «Технологии параллельного программирования для процессоров новых архитектур» / Учебник.
NVIDIA CUDA C Programming Guide v. 7.5.
А.В. Боресков, А.А. Харламов «Основы работы с технологией CUDA» и материалы курса по CUDA в МГУ: https://sites.google.com/site/cudacsmsusu/file-cabinet
Д. Сандерс, Э. Кэндрот «Технология CUDA в примерах: введение в программирование графических процессоров» (пер. с англ.).

## Slide 57: Материалы
NVIDIA CUDA C Programming Guide v. 3.2:
  http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/3_2/toolkit/docs/CUDA_C_Programming_Guide.pdf
Материалы курса по CUDA в МГУ: https://sites.google.com/site/cudacsmsusu/file-cabinet